## Slide 1: Tema 5: Análisis de información geográfica

## Slide 2: Motivación: buscar casa
Imponemos nuestros deseos:
  Quiero una vivienda rural
  No muy lejos de una carretera
  Que haya una escuela cercana
Combinando esas condiciones
  Salen zonas con rangos de colores más o menos intensos según cumplan más o menos esas restricciones
Este ejemplo nos ayuda a definir: El análisis espacial
  Define operaciones usando atributos espaciales como los q hemos indicado

## Slide 4: 1. ¿En qué consiste el análisis de información geográfica?

## Slide 5: Historia
Estudio de Snow en el Soho sobre causas del cólera
Se producían casos de cólera en este barrio, y no se conocían los motivos
Snow toma el plano y representa los casos de muertes y con X dónde estaban las bombas de agua
Se asocian estas dos ubicaciones
  Motivo del cólera: las bombas de agua
MORALEJA
  El análisis permite hacer evidentes hechos más complejos de identificar sin él

## Slide 6: Concepto
Para el análisis se requiere un usuario experto.
  El ordenador apoya al usuario, NO LO REEMPLAZA
Análisis de IG
  Añade valor a los datos geográficos para que puedan ser analizados
Ejemplos
  El cólera en el Soho
  Enfermedad de las mascotas.
  A partir de estos datos, se pueden tomar decisiones que de otra forma no serían tan acertadas
  Se basan en disponer de IG que pueda añadirse a datos adiciones para obtener esas conclusiones

## Slide 7: Flujo de operaciones
¿Cómo haremos el análisis?
  Operaciones sobre capas
Proceso
  Capa de entrada
  Operación espacial
Tipos de operaciones
  Según las capas de entrada y salida
    Dada una capa de entrada, salen varias de salida
    Varias capas de entrada, y una sóla de salida
  Operaciones de conversión (raster-vectorial y viceversa)
  Según el ámbito
    Local
    Vecindad
    Global

## Slide 8: 2. Operaciones fundamentales en SIG

## Slide 9: Consultas espaciales
Consultas por atributos
Consultas por posición (consultas espaciales)
  Estrictamente espaciale: también están en SGBD convencionales.
  Con los operadores espaciales que vimos
  Están disponibles en los SGBDE
  Tipos
    Booleanes
    Para obtener un resultado (datos)
Ejemplo 1
  Ver estados americanos con densidad > X
  Es un atributo no espacial. No es una consulta estrictamente espacial, pero sigue siendo un análisis espacial porque EL RESULTADO ES INFO ESPACIAL
Ejemplo 2
  Ver estados por los q pasa el río X
  Operación recomendada: Touch

## Slide 10: Clasificación
A partir de atributos de distinto tipo, asignamos valor a otros
Ejemplo
  Clasificar municipio en función de la superficie
Reclasificación
  A partir de una clasificación, hacer una nueva clasificación
  Ejemplo
    Tengo niños por edad: < 15, >= 15, <18, >=18
    Ahora quiero sólo mayores o menores de edad

## Slide 11: Disolución
Datos de entrada: capa vectoriales de polígonos
Salida: elementos (polígnos) clasificados por color
  Se disuelven algunas líneas cuando dos elementos que lindan pasan a ser de la misma clase

## Slide 12: Medidas geométricas y de distancia
Perímetro y área
  Se incluyen como campos
  Es sencillo con el soporte informático adecuado
    Lenguajes de programación para el cálculo
  Por qué usarlo?
    Sistema no proyectado: problema de los grados cuadrados: quiero sacar la superficie o distancia, no todos los sistemas lo saben calcular bien
    Solución: en un sistema proyectado, puede estar almacenado, pero igualmente se calcula fácil
  Ráster
    También se pueden calcular
    Condicionados al tamaño de la celda
    Serán múltiplo del lado de cada celda (cuadrículas en ráster)

## Slide 13: Medidas de caracterización de la forma
Específicas de los SIG
Compacidad
  Cómo de compactas son las formas de los elementos representados
  Elementos raster: cómo de compacta es cada forma representada a lo alrgo de la cuadricula
  Es más compacta una forma cuanto más se parezca a…
    Un cuadrado si es ráster
    Un círculo si es vectorial
    1 = muy compacta
    > 1 = menos compacta
  Aplicaciones
    Estudiar dispersión
Aspereza o suavidad
  eeee

## Slide 14: Medidas de proximidad o búfering
Definir un área alrededor de un elemento
Vectorial: hay que indicar
  Distancia o radio de esa área
Se usa para ver el área de influencia de un elemento
Ejemplos
  servicios públicos cercano a un colegio
  Antenas de repetidores de móviles
  Influencia de un río en una zona
Ráster
  Definir la zona (radio) o y las celdas asociadas
  Limitado por la resolución (tamaño del lado de la celda)
  Es menos frecuente que vectorial
Se usa asociada a la resolución
  Búfering sobre varias cosas
  Se disuelven luego los resultados para ver la influencia de diversos elementos a la vez
Principal aplicación: calcular distancia física a algo (ejemplo inicial de buscar casa)
En algunos casos la distancia física no es la más adecuada.
  Otro podría ser la orografía: accidentes geográficos nos impedirán ir en línea recta de un sitio a otro, no es la distancia física.
    Caso de los errores de cálculo de los GPS
  El tiempo que se tarda en llegar
  Se usan matrices de coste para calcular el coste de los caminos en función de los distintos criterios.

## Slide 15: Superposición
Ejemplo: Visualización de pájaros
Tipos de bosques
Superponer puntos sobre polígonos:
  Determinar el tipo de bosque donde está cada pájaro
Superponer líneas sobre polig
  Recorte de las líneas
Superp polig con polg
  Se generan nuevos polígonos
Otras posibilidades…
Resumen:
  UNIÓN:
  INTERSECC
  IDENTIDAD: a partir de la primera, se fracciona la segunda

## Slide 16: Superposición de ráster. Álgebra de mapas
Más sencillo que los vectoriales
Tenemos valores en celdas
  Sumar
  Reclasificar
  …
Álgebra de mapas: operadores y funciones originariamente numéricos pero aplicados sobre matrices.
  Calculadora de ráster en software SIG  la usaremos en prácticas con QGIS
Combinación de capas ráster
  Se combinan de una determinada forma los datos asociados a cada ráster
  Se obtiene un ráster final resultado de la combinación de los originales.
  Ejemplo…

## Slide 17: Simplificación de problemas de análisis vectorial
Si las celdas de cada capa son idénticas geom´etricamente (del mismo tamaño), los problemas complejos para an´alisis vectorial se solucionan fácilmente con an´alisis raster.
Ejemplo: An´alisis de la productividad de un terreno en funci´on de capas de:
  Cantidad de fertilizante aplicada.
  Profundidad del agua.
  Composici´on de la tierra.
No se necesitan operaciones de superposici´on de pol´ıgonos.

## Slide 18: 3. Análisis de superficies